苏州三先通信设备有限公司

地址：江苏苏州市胥江路405号（苏州有线电一厂）

电话：0512 - 68223725

传真：0512 – 68220498 – 211

邮编：215002

电子邮件：info@hk3c.com

网    址：www.hk3c.com

目     录

一、系统介绍	3

二、系统结构	4

三、工作原理	5

四、维护系统	6

五、技术参数	15

一、系统介绍

PCM IN、OUT接口      PCM30 E1板       母板      PCM30 E1板       PCM IN、OUT接口

75Ω电缆         NO.7信令             NO.1信令       75Ω电缆

1、0号、1号、2号、3号PCM30 E1板为NO.7信令方式;

2、4号、5号、6号、7号PCM30 E1板为NO.1信令方式;

3、PCM30 E1NO.7信令与PCM30 E1NO1信令对应联接:

4、0号一个转换系统由8块PCM30 E1板组成4套信令转换器;

5、每套信令转换器可以独立使用;

6、板-4号板、1号板-5号板、2号板-6号板、3号板-7号板;

7、PCM30 E1NO.7信令板与PCM30 E1NO1信令板的内部时隙都是一一对应;

8、使信令转换器犹如一根”智能电缆”;

9、实现两端PCM30 E1的信令平滑转换;

10、使不具备NO.7信令PCM30 E1中继的交换设备,可以利用本身的NO.1令PCM30 E1中继联接局端的NO.7PCM30 E1中继;

11、PCM30 E1 IN、OUT接口为75Ω电缆;

二、系统结构

- 信令转换系统采用-48V电源, (一个信令转换系统为4套信令转换器);

- 3U层架上可以装二个信令转换系统(8套信令转换器);

- 3U层架最小配置为二块PCM30 E1板(一块接NO.7信令, 一块接NO.1信令),一块DC/DC电源板组成信令转换系统;

- 3U层架最大配置为十六块PCM30 E1板(八块接NO.7信令, 八块接NO.1信令),二块DC/DC电源板组成二个信令转换系统;

- 1.4MX0.8MX0.5M机箱可以装七个3U层架,十四个信令转换系统;

三、工作原理

1、放置本地

2、放置异地

四、维护系统

进入维护台

端口参数分两部分设置。有的端口参数在维护台维护平面设置。如系统参数，分机端口的部分参数、中继端口参数在维护台维护平面设置，有的端口参数在维护台话务平面设置。如本台参数、分机的使用权限和服务功能在维护台话务平面设置。

单击进入维护台按钮，出现参数维护窗口如图A输入正确的密码，即进入维护台。此时，进入维护台按钮，变成退出维护台，原来不活动的系统参数按钮被激活如图B。在此状态下鼠标单击分机或中继端口状态颜色块，可对维护平面的参数进行设置。

在参数设置完毕后，要及时单击退出维护台按钮，退出维护平面。

在退出维护平面以后，按钮显示进入维护台，此时鼠标单击分机或中继端口状态颜色块，可对话务平面的参数进行设置。

系统参数

鼠标单击主屏幕上的系统参数按钮，弹出如下窗口

#### 系统拨号

鼠标单击系统拨号按钮，弹出如下窗口

本窗口分别显示如下设置：出局拨号组、内部拨号组、本机拨号

出局拨号组

在“出局拨号组”中建立出局字冠（出局号）和局向号的对应关系。亦即设定“出局字冠”（出局号）所对应的局向号，应对所有“出局拨号组”逐一进行设置。

| 出局拨号组 | 对应局向 | 出局局号 |
| --- | --- | --- |
| 0-29 | 0-14、缺省局向 | 0—9999 |

- 本系统可最多设置30组出局局号，可对应16个出局局向。

- 出局局号不应与本机局号雷同。

- 缺省设置如下：

| 出局拨号组 | 出局号码 | 对应局向 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 无 | 1 |
| 2 | 7 | 2 |
| 3 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 5 |
| 6-29 | 无 | 无 |

内部拨号组

- 本系统可最多设置9组内部拨号组。对应号码0—9999

- 缺省设置如下：

| 内部拨号组 | 对应号码 | 对应端口号 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 8 |
| 1—8 | 未设 | — |

- 内部拨号组0—8与用户端口参数中的分组号30—38对应。即：如果某用户端口参数中设分组号为30，则系统内部拨0，此用户被占用。

- 同一内部拨号组内的用户可代答。

本机拨号

| 参数项 | 范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- |
| 本机局号长度 | 0—4 | 0 |
| 本机号长度 | 2-4 | 4 |

1.如果本机局号设置为“未设”，则交换机内部号码可在端口参数中从00-9999任意弹性编号。本机号长参数将无效。

2.如果本机局号显示为某一数字，本机内的号码组成为：本机局号+分机弹性编号。用户号长参数必须设置为一个4—8之间的数字

例如：本机用户号码为552000—552119时可以用以下方法实现：定义本机局号为55，号长为6位，用户端口编号设为2000—2119。

3.缺省设置为：本机局号设置为“未设”，用户号码为端口参数中的缺省弹性编号。即2000—2999。

#### 局向参数

鼠标单击局向参数按钮，弹出如下窗口

先选择局向号后，鼠标单击读取按钮，读取当前参数，再按实际需要设置参数

| 参数项 | 内容 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 局向识别 | 有效/无效 |
| 2 | 密码识别 | 有效/无效 |
| 3 | 接口类型 | 模拟中继/数字中继 |
| 4 | 限码组1 | 有效/无效 |
| 5 | 限码组2 | 有效/无效 |
| 6 | 出局删位 | 0—4 |
| 7 | 入局删位 | 0—4 |
| 8 | 增加号码 | 1-12位/无 |
| 9 | 汇接功能 | 有效/无效 |
| 10 | 呼出方式 | DOD1/DOD2 |
| 11 | 局号接受 | 有效/无效 |
| 12 | 话务记录 | 发送/不送 |
| 13 | 转发A6 | 有效/无效 |
| 14 | 主叫前缀 | 0-4 |

局向识别

要使用该局向，必须设置局向识别为“有效”,不使用的局向设置成”无效”

密码识别

密码识别有可识别和不识别之分。当设置了可识别之后，分机需该局向呼叫时，如该分机设置了密码，则该分机必须拨正确的密码后方能占用该方向的中继；如设置了不识别，则该局向的呼叫无需拨密码即可占用该方向的中继。

接口类型

在接口类型中设定各局向的中继类型。对各类中继的各具体端口号由其在系统中的物理位置而定，应对各端口的参数逐一进行设定。具体中继端口参数设置参见4.3.3.2

限码组1

本系统限码组1提供20组范围从00-9999可任意的号码，当用户呼叫外线时。拨出局局向号码后，遇到限码组1内设定的号码，如果其相应局向参数中的“限码组1”参数设置为“有效”，并且此分机的端口参数中 “限码组1” 选择了□，则此用户将听忙音，同时释放其出中继。如果此分机的端口参数中“限码组1” 选择了打√，则表示允许拨打限码组1内设定的号码。

缺省设置：

| 限码组1 | 对应号码 |
| --- | --- |
| 0 | 168 |
| 1-19 | 未设 |

限码组2

本系统限码组2提供10组范围从00-9900可任意的号码，当用户呼叫外线时。拨出局局向号码后，遇到限码组2内设定的号码，如果其相应局向参数中的“限码组2”参数设置为“有效”，并且此分机的端口参数中 “限码组2” 选择了□，则此用户将听忙音，同时释放其出中继。如果此分机的端口参数中“限码组2” 选择了打√，则表示允许拨打限码组2内设定的号码。

缺省设置为：未设

出局删位

按组网要求，当对端局为“端局”时，只发“用户号”而不发局号；当对端局是“汇接局或端局/汇接局合一局”时，需对之发“局号+用户号码”，故系统收到分机所拨号码后，应根据对端局的类型来决定是否发送局号。通常删码位数根据局号长度来设定。

入局删位

根据组网的需要，在入中继收到的对端局发出的总号长中。可删除0-7位号码。删除从所收到号码的第一位开始。

增加号码

增码是在出局号码前插入指定的号码。增码的位数可以是1-12位

汇接功能

当需要汇接功能时，需要将出、入中继局向的汇接功能设为有效才起作用。不同中继类型能否汇接请参见3.3.3。

呼出方式

呼出方式有DOD1和DOD2两项选择。DOD1为出局听一次拨号音方式，分机摘机后，听本交换机的拨号音后，即可拨出局字冠和其余号码，由本交换机中继转发其号码；DOD2为出局听两次拨号音方式。对于环路二线中继时可以有DOD1和DOD2两种方式选择，对于其余的组网中继，如EM中继机、载波中继、数字中继则应该设置成DOD1方式。

局号接受

按组网要求，当本局为“端局”时，只接受“用户号”而不接受局号；当本局是“汇接局或端局/汇接局合一局”时，需接受“局号+用户号码”，故系统接收到对端局所发的号码后，应根据本局的类型来决定是否接受局号。为此，需对此作相应设置，作为系统接受局号的依据.

话务记录

根据需要选择话务记录的发送或不发送.

转发A6

当中继具有汇接功能时，选择转发A6“有效”，没有汇接功能时，选择转发A6“无效”。

主叫前缀

是在出局时，发送的主叫号码前增发的号码。主叫前缀参数根据组网的需要设置

#### 限码组1

在系统参数界面上,鼠标单击限码组1按钮,弹出如下窗口

在限码组1设置要限制的20组范围从00-9999可任意的号码,缺省的一组号码是168.

#### 限码组2

在限码组2设置要限制的10组范围从00-9999可任意的号码,缺省设置是未设.

#### 七号信令参数

整个系统最多可以配置七个PCM30数字中继子系统，对应1-7子系统号，另外一个为用户子系统（0号子系统）。

整个系统可以有多个七号信令接口链路，七号信令模块插在某一个PCM30子系统上。

一个七号信令接口可以同时控制七个PCM30数字中继子系统，发送CIC编码范围可以设为0-255；可接收CIC编码范围为0-255。

接口类型：有3种选择：TUP、ISUP、ISDN-PRI。此参数应该和对端局相同。

ISDN类型：有2种选择：网络端、客户端。此参数只有接口类型是ISDN-PRI时有效，要和对端局的参数匹配。

JAN编号：用于集中网管的参数，其范围是1-20。在OMC中用来区分多台31机。

信令链路：设置七号信令主链路的范围为0-7，即七号信令模块所在的子系统，在与对方数字中继连接时，通过此链路通信。根据《中国国内电话网N0.7信号方式技术规范》的要求，为了系统可靠，在需要多条七号信令数字中继时，本系统可选择另一子系统设置备用链路

接收CIC：假定对方PCM数字中继CIC编码对应子系统号如下：

| 对方PCM数字中继CIC编码 | 子系统号 |
| --- | --- |
| 0-31 | 0 |
| 32-63 | 1 |
| 64-95 | 2 |
| 96-127 | 3 |
| 128-159 | 4 |
| 160-191 | 5 |
| 192-223 | 6 |
| 224-255 | 7 |

选择对方PCM数字中继CIC编码定所对应的的子系统，然后设置对应本系统的接收PCM数字中继子系统。

发送CIC：

假定本系统的PCM数字中继CIC编码对应子系统号如下：

| 对方PCM数字中继CIC编码 | 子系统号 |
| --- | --- |
| 0-31 | 0 |
| 32-63 | 1 |
| 64-95 | 2 |
| 96-127 | 3 |
| 128-159 | 4 |
| 160-191 | 5 |
| 192-223 | 6 |
| 224-255 | 7 |

首先确定本系统的PCM数字中继子系统，然后设置与对方PCM数字中继CIC编码定所对应的的子系统号。

电路选择方式：此参数应与对端局相反。如对端局选择偶数主控，则这要设为奇数主控，以避免双向中继的“同抢”问题。

#### 初始化

系统参数初始化将指定系统的参数设置成“系统缺省设置”值，一般只在系统初次安装时使用。

系统状态初始化相当于对指定子系统进行复位，程序重新开始运行。此操作不改变EEPROM中的参数。

系统发送主时钟,表示由指定的子系统发送系统主时钟.

#### 维护台数字中继端口参数

进入维护台后，鼠标单击数字中继端口状态颜色块,弹出如下窗口

在此窗口可设置的参数见下表:

| 参数项 | 内容 | 范围 | 缺省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCM出/入 | 双向、出PCM、入PCM、未用 | 前15条为出PCM， 后15条为入PCM |
| 2 | 呼叫权限 | 局向0-局向14、缺省局向 | 局向2使用 |

五、技术参数

1、数字中继接口A传输特性

（1）输出波形及输出特性

应符合国家标准GB/T6879(1995《2048kbit/s 30路脉码调制复用设备技术要求》的图7样板及表3的规范。

（2） 固有输出抖动

由交换机内部时钟源驱动发送定时信号情况下，在频率为20Hz至100Hz范围内测得的。2048kbit/s 输出的峰出的峰(峰抖动值，应不超过0.05UI（4UI=488ns）详见GB6879-86第3.16.1.2条之规定。

（3） 输入口允许衰减

将满足输出指标的2048kbit/s 数字信号，经过符合√f衰减规律的，其衰减值在0～6dB(f=1024Hz)范围内的连接线接于输入口时，在输出口任一所对应的时隙上，不应产生误码。

（4） 输入阻抗及回输损耗

应符合国际GB/T6879(1995条款规定，即输入阻抗标程值为75Ω（120Ω）相应于标程比特率频率（2048kHz)百分数的反射衰减为：

在2.5%～5%（51.2～102.4kHz）时：bp ≥ 12dB

在5%～100%（102.4～2048kHz）时：bp ≥ 18dB

在100%～150%（2048～3072kHz）时：bp ≥ 14dB

（5） 数字中继接口（2048kbit/s ）间传输特性

a)误码

2048kbit/s数字中继接口间误码特性，由64kbit/s通路的误码特性反应，通过交换机的单向64kbit/s连接长时间平均误码率pc≤1×10-9 .

b)比特完整性及比特序列独立性

数字信号在数字中继接口间传输不改变任何信号源的顺序。发送以字节为单位的二进制全“1”或全“0”或任意码，在接收侧能正确接收。

c)时延

2048kbit/s 数字中继口间时延特性，由64kbit/s通路上时延反映，通过交换的单向 64kbit/s连接传输时延小于900us95%的概率不超过1500us

2、 局间直流线路信号

（1）局间直流线路信号符合GB3379(1982电话自动交换局间直流信号方式极性，高阻的标程值不小于9KΩ，a,b线极性标志的标称值不大于800Ω。“-”为负电源电压的标称值，“+”为地,“0”为断路。

（2）局间数字信号采取局间多频互控信号，不采用局间直流数字信号。

3、 局间数字型线路信号

局间数字型线路信号应符合GB3971.2(1983的要求，局间数字型线路信号标志编码见《邮电部电话交换设备总技术规范书》的附三“数字型线路信号标志”的要求。

4、 多频记发器信号方式

多频记发器信号方式符合GB3377-1982《电话自动交换网多频记发器信号方式》。

多频记发器信号分前向和后向两种。前向含=数字信号、用户类别信号、业务类别信号及控制接续信号；后向信号含控制证实用户状态和复原方式（被叫用户类别）等信号。局间多频记发器信号发送顺序和信号种类、含义符合基本《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

5、 阻抗特性

数字PCM中继接口为75Ω或120Ω.

# Text boxes

信 令 转 换 系 统

用户手册

NO.7  0号PCM板

NO.7  1号PCM板

NO.7  2号PCM板

NO.7  3号PCM板

NO.1  4号PCM板

NO.1  5号PCM板

NO.1  6号PCM板

NO.1  7号PCM板

图B

图A