用户数字程控交换机系统

JSQ-31IP（电话超市）

简   介

苏州三先通信设备有限公司

地址：江苏苏州市胥江路405号（苏州有线电一厂）

电话：0512-68223725

传真：0512–68220498–211

邮编：215002

电子邮件：info@hk3c.com

网    址：www.hk3c.com

JSQ31 IP 电话超市

三先公司

通过十年的努力

在成功制造出

性能价格比最高

中国安装台数最多

邮电部指定推广的第一台数字优选机型

JSQ 31全数字程控交换机的基础上

再度成功推出全新产品

After the introduction

Of the most successful

Digital IP MARKET system in China JSQ-31

Here comes

网址：http://www.hk3c.com 电子邮箱：info@hk3c.com

专为中国用户设计

JSQ31 IP电话超市设备是三先公司开发的具有国际先进水平的全数字程控交换机。该产品融合了数字交换技术，微处理器技术和大规模集成电路技术，采用全数字全分散的交换方式和模块化的硬件结构，系统性能可靠，配置灵活，使用方便。

JSQ31 IP电话超市设备采用光纤或HDSL等传输手段，把带有中国一号信令的数字中继直接引入PBX用户交换机，是最简捷的通话工具理想设备。

JSQ31 IP电话超市设备集接入网、用户交换机的特点于一身，为各级邮电部门规划电信网建设，提高全网接通率，提供了一个全新解决方案。

丰富的硬件接口

针对纷繁复杂的中国通讯网，更为适应中国不同行业的专网，JSQ31 IP电话超市设备提供以下接口：

- 数字PCM30一次群接口

- 二线环路

接入灵活

支持数字/模拟接入，中继拨入可选择等位直拨分机、总机号加拨分机号或由转接等三种方式。

弹性编号

系统可为每个电话提供两个号码，一个是直线号码（本地网号长），另一个是内部分机编号（1-4位）。内部分机可全弹性不等位编号，充分满足多功能要求。

智能测试

采用智能内外线测试设备，将故障定位至具体端口。

维护台

采用全中文视窗平台，维护得心应手。

业务丰富

提供呼叫固话业务、长途呼叫业务、呼叫移动业务。

通信公司

高可靠全分散设计的系统

Advance distributed design

由1组到8组C128全分散子系统组成，各个子系统之间相互独立，均有自己独立的微处理器、时钟、交换网络和电源。系统运行稳定可靠。每套子系统可独立安装用户、中继共120线。

中国电信最新的全数字接口

Link to all new digital interfaces

能够以多种接口与运营商连接，包括最新的全数字E1一次群、模拟中继等接口

丰富强劲的功能

Full of features

灵活的全弹性编号，多级用户权限控制，操作简便、全中文的界面、实时监控用户终端的通话状态。

高安全设计

High safety K20 design for AC and lightening protection

达到国际K20最高标准，具备抗雷击、防市电等保护。在高压雷击，220V市电引致短路后，可自动恢复工作

高精度生产

Advance SMT assembly

广泛使用表面封贴SMT，交换芯片采用三先公司的ASIC（C8X32）

高可靠的二次电源供电

Super low power consumption

提供+/-5V、+/-12V工作电压以及铃流，耗电为同类机的50%以下，高可靠，耗电最省。

高品质铝合金机箱

High quality alloy Chassis

体积小，重量轻，自带配线架，采用全铝结构件组装设计，结构牢固，高可靠耐用

配备HDSL/光纤通讯口

系统采用双绞线长距离传输一次群，充分利用电话线的现有资源。同时，系统更配有内置光接口卡，可实现FTTB、FTTZ、FTTR、FTTC

用户权限和押金管理

简单易用的话务台操作界面

Windows based graphic man machine interface with either Chinese or English

JSQ31 IP电话超市设备的计费界面采用全中文的人机界面，专为中国用户设计，使用简单，减少失误。屏幕颜色块显示分机和中继的工作状态，方便直观，对分机可直接操作。

系统部分

提供可视可闻的五级告警

系统日期时间的设置

方便用户权限开关的设置

设置参数后的存盘和加载

分机状态

分机工作状态的实时显示

有无长途权限的直观显示

中继状态

可直观地显示中继（外线）的实时工作状态

用鼠标单击颜色块，即可方便查看中继参数

| 系统 | System |  |
| --- | --- | --- |
| 交换方式 | Switch technology | Time Domain Switch |
| 编码方式 | Coding | A律 |
| 话务量 | Traffic | 0.16-0.1ERL |
| 子系统容量 | Subsystems | 1-8组 |
| 子系统门数容量 | User per subsystem | 120门 |
| 最大（静态）总功耗 | Maximum(stand by)power | ＜20W/120门 |
| 工作电压 | Voltage | -43V—-63V DC |
| 中继 | Trunk |  |
| 两线中继直流阻抗 | 2 wire trunk impedance | 300Ω |
| 两线环路电流 | Loop current | ＞18mA |
| E1数率 | E1 bit rate | 2.048M |
| E1线路码型 | E1 coding | HDB3码 |
| 用户线 | Extension |  |
| 插入衰耗 | Attenuation | 3.5db |
| 串音衰耗 | Cross talk | 93.2db |
| 对地阻抗不平衡衰耗 | Longitadinal balance | 58.0db |
| 最大长度 | Maximum length | 5km |
| 最大环路阻抗 | Loop resistance | 1.9kΩ |
| 振铃电压 | Ring voltage | 75V 25Hz |
| 拨号音 | Dial tone | 450Hz,-10dbm |
| 信号 | Signaling | DTMF,Puke.10pps |
| 安全性保护 | Safety | K20要求 |
| 话务台 | Operator console |  |
| 话务台操作系统 | Operating system | Windows |
| 话务台连接方式 | Connection | RS-232 |
| 传输 | Transmission |  |
| 数—模 | Digital—analogue | -3.5db |
| 模—数 | Analogue—digital | 0db |
| 数字连接速率 | Digital connect speed | IDSN 2B+D 144Kbps |
| 物理结构 | Physical |  |
| 体积（高×宽×深） | Height×width×depth | 48×34×27cm |
| 重量 | Weight | 9.5kg |
| 材料 | Material | 铝合金 |
| JSQ-31环境指标 | Environment |  |
| 环境温度 | Temperature | -5℃—45℃ |
| 环境湿度 | Relative humanity | 10°—90° |

# Text boxes

企业用户2

1000M（扩容）

计费台

IP超市2

企业用户1

计费台

IP超市1

# JSQ31 IP

传输网络

PCM30 E1 2M

模拟中继